## Slide 1
© Dep. «Operational Work Management», Ukrainian State University of Railway Transport
Автоматизація управління пропускною спроможністю залізничної інфраструктури України.
д.т.н. Андрій Прохорченко
© Andrii Prokhorchenko Dep. «Operational Work Management», Ukrainian State University of Railway Transport

## Slide 2
Рівні управління пропускною спроможністю
Пропускна спроможність
залізничної інфраструктури
міжнародний рівень
(TEN-T, створення One-Stop Shop Corridor – це орган комплексного обслуговування, який знаходиться в одному місці та виконує координаційні дії стосовно розподілу пропускної спроможності для вантажних поїздів, що перетинають принаймні один кордон уздовж вантажного коридору (відповідно до ст. 13 Регламенту (ЄС) 913/2010).
національний рівень
(оператор залізничної інфраструктури (МІ), або орган з розподілу пропускної спроможності (Allocation Bodie) здійснює розподіл пропускної спроможності в межах власної національної залізничноїмережі (відповідно до Директиви 2001/14/ЄС)
© Andrii Prokhorchenko Dep. «Operational Work Management», Ukrainian State University of Railway Transport

## Slide 3
© Dep. «Operational Work Management», Ukrainian State University of Railway Transport
Мережа вантажних залізничних коридорів TEN-T
#3 RFC ScanMed
#6 RFC Mediterranean
#1 RFC Rhine-Alpne
#6 RFC
#9 RFC
#8 RFC
?

## Slide 4
Послуга відкритого доступу на міжнародному рівні
Компанії-оператори залізничної інфраструктури вантажних коридорів мають спільно визначити та організувати міжнародні попередньо визначені маршрути вантажних поїздів у порядку, зазначеному у статті 15 Директиви 2001/14/ЄС, враховуючи потребу у пропускній спроможності інших видів перевезень, включаючи пасажирські.
Послуга PaP (англ., Pre-arranged path) - це міжнародна заздалегідь побудована нитка каталогу, що заснована на стандартних параметрах залізничного вантажного перевезення, і пропонується коридором OSS на основі статей 13 та 14 Регламенту ЄС 913/2010.
Рисунок 1 – Елементи залізничного вантажного коридору
PaP-нитка - попередньо побудована стандарта нитка на залізничному коридорі.
А
B
C
D
Fix PaP – фіксований в замовленні час відправлення, прибуття, перетин кордону;
Flex PaP – часовий коридор в замовленні на час відправлення, прибуття, перетин кордону.
2
1
© Andrii Prokhorchenko Dep. «Operational Work Management», Ukrainian State University of Railway Transport

## Slide 5
© Dep. «Operational Work Management», Ukrainian State University of Railway Transport
Етапи процедури замовлення нитки графіка в межах залізничного коридору TEN-T за принципом OneStopShop
Розробка нитки
Підготовка РаР
/ створення каталогу
Фаза запитів РаР
Виправлення помилок
Попереднє бронювання
Спостереження
Приймання
Подальша обробка
Створення РаР каталогу
Фаза запитів РаР
Попереднє замовлення/розробка нитки / Спостереження/Обробка/Приймання
створення каталогу
Попереднє замовлення/розробка / Спостереження / Обробка/ Приймання
Фаза запитів РаР
Пізнє замовлення
Ad-hoc замовлення
Річне замовлення
The International Timetabling Process (TTR)

## Slide 6
Вимоги Порядку доступу до залізничної інфраструктури
до автоматизації управління пропускною спроможністю мережі
Розробка і публікація Порядку доступу до стратегічної залізничної інфраструктури
Network Statement
The Train Information System (TIS) відстеження руху міжнародних пасажирських або вантажних поїздів у режимі реального часу.
The Customer Information Platform (CIP) вся інформація щодо коридорів - Corridor Information Documents (CIDs), Capacity Offer and Temporary Capacity Restrictions (TCRs), Interactive Map.
The Path Coordination System (PCS) замовлення і обробка РаР-ниток у коридорах RFC.
The Charging Information System (CIS)
встановлення плати за використання РаР-ниток.
The Trassenportal Netz (TPN) система замовлення ниток графіка в межах національної мережі DB Netz AG.
The Trassenfinder система пошуку маршрутів та тарифікації доступу в межах національної мережі DB Netz AG.
The Anlagen Portal Netz (APN)
система замовлення сервісних послуг на станціях DB Netz AG.
The register of infrastructure (ISR)
Interactive map, інформація про інфраструктуру в межах національної мережі DB.
Міжнародний рівень
Національний рівень
© Andrii Prokhorchenko Dep. «Operational Work Management», Ukrainian State University of Railway Transport

## Slide 7
© Dep. «Operational Work Management», Ukrainian State University of Railway Transport
Інформаційне забезпечення для управління пропускною спроможністю інфраструктури на міжнародному рівні
The Path Coordination System (PCS) - "Система координація маршрутів" - це Інтернет-додаток для обробки міжнародних запитів на нитки, що надається RailNetEurope (RNE). PCS є обов'язковим інструментом для всіх запитів PaP та резервної пропускної спроможності.

## Slide 8
© Dep. «Operational Work Management», Ukrainian State University of Railway Transport
The Train Information System (TIS) – автоматизована система, що дозволяє отримувати дані про рух міжнародних поїздів у режимі реального часу через Інтернет (нормативний графік, відхилення, прогноз прибуття, затримки). Збір та обмін даними між система управління рухом національних МІ відповідно до стандартів TSI TAF/TAP (Technical Specification for Interoperability relating to Telematics Applications for Freight/Passenger Services)
Інформаційне забезпечення для управління пропускною спроможністю інфраструктури на міжнародному рівні

## Slide 9
© Dep. «Operational Work Management», Ukrainian State University of Railway Transport
Для усунення бар'єрів у доступі впроваджено ІТ-інструмент для пошуку маршрутів за назвою “Trassenfinder” з прямим підключенням до системи замовлення “Trassenbestellsystem TPN” (Trassenportal Netz)
Source: www.trassenfinder.de
Інформаційне забезпечення для управління пропускною спроможністю інфраструктури на національному рівні

## Slide 10
Anlagen Portal Netz (APN)
Замовлення послуг у зведеному розкладі
1 липень – 15 серпень до дати введення Х
Замовлення Ad-hoc
за 72 години до початку
Інформаційне забезпечення для управління пропускною спроможністю інфраструктури на національному рівні
© Andrii Prokhorchenko Dep. «Operational Work Management», Ukrainian State University of Railway Transport

## Slide 11
Функціональна схема інтегрування компонентів при автоматизації управління пропускною спроможністю інфраструктури України
Модуль прийняття та аналізу виконання заявок на виділення нитки графіка
Повідомлення залізничної мережі УЗ (Network Statement)
Модуль розрахунку пропускної спроможності та розробки нормативного графіка руху поїздів (ГРП)
БД Реєстр залізничної інфраструктури УЗ (RINF)
Модуль аналізу витрат за використання залізничної інфраструктури
Модуль аналізу виконання ГРП, віднесення затримок за учасниками перевезень
ІС Реєстр залізничної інфраструктури УЗ (RINF)
Модуль формування тарифікації доступу до залізничної інфраструктури
Компанії-перевізники
Заявка на слот
АРМ ДНЦ
Календарна база даних ГРП
Диспетчерські системи управління і контролю руху поїздів
Поїзна модель АСК ВП УЗ-Є
оперативний рівень
One-Stop Shop Corridor
рівень тактичного планування
рівень аналізу
© Andrii Prokhorchenko Dep. «Operational Work Management», Ukrainian State University of Railway Transport

## Slide 12
Тезиси доповіді
∎ Організаційна структура залізничної системи потребує рішення завдань автоматизації та цифровізації процесів управління поїзними формуваннями на дільницях і станціях: уникнення дезорганізації перевізного процесу, зменшення витрат;
∎ Необхідна розробка національної автоматизованої системи планування руху поїзних формувань: з’являться можливість впорядкувати рух поїздопотоків на міжнародному і національному рівнях, уникати перевантаження, передбачати планові технологічні вікна, тощо;
∎ Інтегрування залізничної системи України до мережі європейських вантажних залізничних коридорів: дозволить залучити додаткові обсяги транзитних перевезень;
∎ Автоматизовані системи на залізничному транспорті України повинні передбачати розділення функцій експлуатаційної роботи та управління інфраструктурою: зменшення витрат на їх перебудову при проведенні структурної реформи галузі.
© Andrii Prokhorchenko Dep. «Operational Work Management», Ukrainian State University of Railway Transport

## Slide 13
© Andrii Prokhorchenko Dep. «Operational Work Management», Ukrainian State University of Railway Transport
Дякую за увагу!